| PTE-HPC, Subgrupo de Producción de Hidrógeno con Energía Eólica y Solar : AGENDA 2005- 2010 |
| --- |
| Líneas Estratégicas | Actividades de I+D | Actividades de Validación Demostración |

| Estudios y Herramientas: | Desarrollo y utilización de herramientas de simulación y gestión de escenarios de aplicación comercial de la producción de H2 basada en energía eólica y solar, tanto como sistema de regulación para conexión a red como para suministro de hidrógeno en aplicaciones diversas. Evaluación técnico-económica Identificación de mercado Diseño de herramientas específicas de dimensionado de un parque eólico que integre producción de hidrógeno (configuración del sistema aerogenerador/es – electrolizador/es, número de electrolizadores por aerogeneradores, electrónica de potencia) Estudio del comportamiento de redes débiles y apoyo de eólica con o sin almacenamiento (hidrógeno u otros) Modelización del comportamiento de electrolizadores bajo alimentación no continua Estudio de las relaciones entre la predicción eólica y el almacenamiento en H2 en la gestión de la producción de los parques eólicos junto con el mercado eléctrico |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes y Equipos | Electrolizadores: se deberá lanzar en España una línea estratégica de desarrollo de electrolizadores para aplicaciones de generación distribuida y centralizada, con el objetivo final de cubrir huecos de mercado aún no abarcados por tecnología extranjera, especialmente las grandes potencias. Investigación básica para la mejora de la eficiencia de la reacción de electrolisis: catalizadores, membranas, etc I+D en componentes, materiales (membranas, materiales cerámicos, recubrimientos, electrodos), eficacia y coste de electrolizadores de mediana y gran potencia, y compactos para su integración en sistemas EERR-H2 Electrolizadores de alta temperatura: aumento del tiempo de operación mediante el desarrollo de nuevos materiales Desarrollo de electrolizadores de alta producción de hidrógeno (alcalinos) y que trabajen a altas presiones Desarrollo de equipos reversibles tipo PEM: pila de combustible/electrolizador Objetivos finales que la I+D debe marcarse para igualar o mejorar Durabilidad 2000 horas Eficiencia total de la electrolisis, medida en (PCI H2 en kWht/kWhe) 80% | Aerogeneradores específicos para generación de hidrógeno y/o conceptos híbridos, que compatibilicen la entrega de energía eólica a la red con una derivación parcial a electrolisis. A escala de generación distribuida y centralizada |
| Integración y Sistemas Comentario general: Mientras no haya tecnología nacional de electrolizadores apta para integrar en plantas de demostración de producción de hidrógeno con energía eólica, se recomienda el empleo de tecnología extranjera. | Acoplamiento de aerogenerador y electrolizador a bajo coste Ingeniería de sistemas EERR-H2 tanto a nivel de aerogenerador como a nivel de parque eólico Energía Solar Línea de Investigación para Generación de H2 mediante ciclos termoquímicos utilizando energía solar concentrada Mejora de componentes, materiales y coste de sistemas fotovoltaicos de energía solar para su integración en sistemas H2 | Plantas piloto para validación de sistemas completos de generación eléctrica renovable/producción y almacenamiento de hidrógeno Aerogenerador: 1-5 MW Electrolizador: 1-2 MW Sistemas piloto para aplicaciones domésticas, enfocado a sistemas aislados,... |
| Marco Regulatorio e Incentivación | Es necesario definir un marco regulatorio que permita: Impulsar el desarrollo Mantener aplicaciones comerciales (mediante prima a la producción, valoración económica de las toneladas de CO2 evitadas,…). |  |

ASPECTOS QUE DEBEN ABORDARSE EXTERNAMENTE PARA LLEVAR A ACCIONES A REALIZAR EXTERNAMENTE NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA AGENDA PLANTEADA

- Mejora de los sistemas de predicción de vientos

- Almacenamiento de H2:

  - Alternativos, con el propósito de reducir el volumen.

  - Nuevos métodos y materiales o mejora de los actuales para hacerlos más eficaces y de menor coste

  - Desarrollo ingenieril de sistemas de almacenamiento de hidrógeno comprimido y licuado, y desarrollo tecnológico de otros sistemas

- Desarrollo de nuevos materiales para la separación y purificación de hidrógeno

- Desarrollo de la normativa y legislación adecuada para el uso seguro del hidrógeno a nivel nacional y europeo

- Mejora de procesos de producción de pilas de combustible

- Desarrollo de quemadores de hidrógeno para turbinas de gas

- Desarrollo de motores de combustión interna

- Proyectos de demostración que utilicen mezclas de hidrógeno y gas natural: Utilización de los gaseoductos de gas natural, utilización de calderas, motores, turbinas, pilas de combustible... capaces de funcionar con mezclas de hidrógeno y gas natural.

- Desarrollo de sistemas integrados para la gestión de distintas fuentes de energía (Red pilas CSIC)

- Investigación básica en células solares fotovoltaicas, para optimizar el rendimiento de paneles fotovoltaicos